## Slide 1
Kultúrne pamiatky pre všetkých
Ing. arch. Pavol Korček, PhD.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
otvorené - ústretové - prístupné
(na ceste k debariérizácii kultúrnych inštitúcií)
odborný vzdelávací interaktívny seminár
3.10. 2018
Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Národným osvetovým centrom

## Slide 2
Univerzálne navrhovanie
je metóda tvorby prostredia, ktorá prihliada na rozmanitosť užívateľov a zabezpečuje tak všetkým osobám prístupnosť, bezpečnosť a užívateľnosť prostredia, produktov, služieb, informácií
často je však univerzálne navrhovanie chápané len ako tvorba prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím, pričom z bezbariérového prostredia profituje celá spoločnosť

## Slide 3
Ochrana kultúrnych pamiatok vs. prístupnosť prostredia
pri pamiatkovej obnove historických objektov sa stretávame s problémom ako zabezpečiť prístupnosť prostredia, ale zároveň rešpektovať a chrániť historické hodnoty objektu
na jednej strane je potreba úpravy priestoru zohľadňujúca požiadavku bezbariérového prístupu a na druhej strane nevyhnutnosť ochrany pamiatkových hodnôt historického prostredia.

## Slide 4
Historické centrá
v centrách miest je z hľadiska prístupnosti prostredia potrebné zabezpečiť prístupnosť spevnených plôch pre chodcov, verejnej dopravy a poskytnúť dostatok informácií a orientačných prvkov
je nutné vytvoriť systém bezbariérových trás, ktoré by sprístupňovali dôležité stavby občianskej vybavenosti a významné kultúrne pamiatky
povrch spevnených plôch v historickom prostredí by mal byť riešený predovšetkým z prírodných materiálov a minimalizovaním používania prefabrikovaných betónových reliéfnych dlažieb
takýto typ reliéfneho povrchu je možné vyhotoviť napríklad frézovaním prírodného kameňa, alebo pomocou kovových indikátorov pripevnených priamo na dlažbe

## Slide 5
Kovové indikátory

## Slide 6
Frézovaná reliéfna dlažba

## Slide 7
Historické centrá
dôležité je aj zabezpečenie pohybu osôb bez straty orientácie v rámci historického centra, čo je možné dosiahnuť pomocou systému orientačných prvkov a poskytnutých informácii v multisenzorickom formáte
ten využíva viaceré spôsoby zmyslového vnímania pomocou zraku, sluchu, hmatu alebo čuchu, pričom základnou požiadavkou je kombinácia najmenej dvoch spôsobov percepcie, napríklad spojenie vizuálnych prvkov s hmatovými, prípadne so zvukovými prvkami
príkladom môžu byť rôzne trojrozmerné modely námestí alebo časti historických, prípadne významných objektov s reliéfnym popisom, alebo zvukovou informáciou

## Slide 8
Trojrozmerný model

## Slide 9
Trojrozmerný model

## Slide 10
Sprístupnenie kultúrnych pamiatok na vyvýšených miestach
areály kultúrnych pamiatok situovaných na vyvýšených miestach je taktiež nutné adekvátne bezbariérovo sprístupniť s ohľadom na ich pamiatkovú hodnotu
najväčšou bariérou z hľadiska prístupnosti je riešenie prekonávania veľkých výškových rozdielov
vyvýšená lokalita (hradný kopec a pod.) môže byť sprístupnená lanovkou, ozubnicovou železnicou, výťahom, prípadne pomocou systému rámp

## Slide 11
Graz - Schlossberg

## Slide 12
Graz - Schlossberg

## Slide 13
Graz - Schlossberg

## Slide 14
Aténska Akropola

## Slide 15
Aténska Akropola

## Slide 16
častým problémom historických areálov býva aj samotný povrch prístupových trás, ktoré sú väčšinou riešené zo sypkého materiálu alebo z dlažobných kociek rôznej výšky s veľkými medzerami, čo znemožňuje pohyb ľuďom s obmedzenou schopnosťou mobility, vrátane rodičov s detským kočíkom
- v rámci areálov je preto nutné budovať bezbariérové spevnené chodníky napr. z prírodného kameňa, ktorý rešpektuje danú historickú lokalitu
Sprístupnenie kultúrnych pamiatok na vyvýšených miestach

## Slide 17
Areál hradu Devín

## Slide 18
Esterházyho palác

## Slide 19
Univerzitná knižnica

## Slide 20
Ďakujem za pozornosť